ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Доставка на съдове за битови отпадъци

за нуждите на Община Елин Пелин“

Възложител на тази поръчка е Община Елин Пелин. Прогнозната стойност е в размер до 156 008 лв. с ДДС.

І. Предмет на обществената поръчка: Доставка по заявка на нови, неупотребявани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин, с общо прогнозно количество, както следва:

1. Кофи тип „Мева“ – 2000 броя;

2. Контейнер тип „Бобър“ –  60 броя.

Всички посочени прогнозни количествата са на база потреблението от предходни периоди, Възложителя си запазва правото да променя (увеличава или намалява) количествата според потребностите си.

ІІ. Срок за изпълнение на поръчката: Конкретният брой и видове съдове за битови отпадъци от общия брой по т. I следва да бъде доставен в 30 (тридесет) дневен срок, считано от получаване на заявката от Изпълнителя.

ІІІ. Място на изпълнение на поръчката: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“  № 1. Точното място, на което ще се извърши доставката ще се посочи от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на доставката.

IV. Критерии за подбор:

- Участниците трябва са внедрили и да прилагат следната система за управление на качеството:  Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката, или еквивалент.

- Участниците трябва са внедрили и да прилагат следната система за управление на околната среда:  Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 14001:2015, с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката, или еквивалент.

- Участниците следва да са изпълнили за предходните три години, считано от датата на представяне на офертите, най-малко 3 (три) доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

Под „дейности с предмет индентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира: „доставка на нови или употребявани съдове/контейнери/кофи за битови отпадъци”.

| Кофа тип "Мева" |  |
| --- | --- |
| Техническа характеристика: | Изисквани параметри: |
| Вместимост | 110 л. |
| Полезен товар | мин. 80 кг. |
| Габаритни размери | мин. ф550x870 |
| Размер на капак | мин. ф550 |
| Брой капаците | 1 бр. |
| Вид на стоманената ламарина | Горещо валцована и горещо поцинкована ламарина |
| Посока на отваряне на капака | Отмятане назад |
| Закрепване на капака | Капакът да бъде закрепен посредством шарнирана връзка |
| Дебелина на ламарината, от която е изработен капака | мин. 2,00мм |
| Дебелина на ламарината, от която е изработено дъното | мин. 2,00 мм |
| Дебелина на ламарината, от която са изработени страниците | мин. 2,00 мм |
| Допълнително усилване на страници и дъно | Амортисьорен гумен буфер с дебелина мин. 30 мм, предпазващ дъното от деформации и шум, оребрено цилиндрично тяло |
| Корпус и капак | Да имат усилващи оребрения на основния корпус и капака за по - голяма здравина и стабилност |
| Обслужване | Кофите да могат да бъдат обслужвани от всички автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1:2011+A1:2015 или еквивалент |
| Начин на захващане на куките за повдигане и снемане | Нитоване с метални пресовани нитове, които да бъдат допълнително подсигурени от вътрешната страна на кофата с допълнителни планки с дебелина мин. 2, 00 мм |
| Покритие | Горещо поцинкована ламарина, устойчива на отпадъци с висока температура (например гореща пепел) |
| Стандарт | БДС ЕN 840-1:2013 или еквивалент БДС ЕN 840-5:2013 или еквивалент БДС ЕN 840-6:2013 или еквивалент |
| Изисквания за качество | Да отговарят на българските и европейските стандартни за подвижни събирателни съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. Да не пропускат течности, като ръба на дъното от вътрешната страна на кофата да бъде изолиран със силиконов уплътнител. |

| Контейнер тип "Бобър" |  |
| --- | --- |
| Техническа характеристика: | Изисквани параметри: |
| Вместимост | 1100 л. |
| Полезен товар | мин. 440 кг. |
| Габаритни размери | 1370x990x1423 |
| Размер на капак | 1230x1100x210 |
| Брой капаците | 1 бр. |
| Вид на стоманената ламарина | Горещо валцована и горещо поцинкована ламарина |
| Посока на отваряне на капака | Отмятане назад |
| Закрепване на капака | Капакът да бъде закрепен посредством шарнирана връзка |
| Дебелина на ламарината, от която е изработен капака | мин. 2,00 мм |
| Дебелина на ламарината, от която е изработено дъното | мин. 2,00 мм |
| Дебелина на ламарината, от която са изработени страниците | мин. 2,00 мм |
| Допълнително усилване | Оребрено тяло |
| Корпус и капак | Да имат усилващи оребрения на основния корпус и капака за по - голяма здравина и стабилност |
| Изисквания | Пригодени за работа с високоподемна количка |
| Брой на опорните колела | 4 броя опорни колела, диаметър - ф200, като 2 бр. от тях да бъдат с блокираща спирачна система. |
| Допълнителни изисквания | На всяка една от двете дълги страни на контейнера да има минимум по една дръжка за захващане; да бъдат оборудвани със светлоотразителни стикери. Конзолите за захващане на ходовите колела да бъдат от стоманена ламарина с дебелина мин. 8,00 мм и да са допълнително подсилени. |
| Обслужване | Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини, отговарящи на стандарт БДС EN 1501-1:2011+A1:2015 или еквивалент |
| Начин на захващане на куките за повдигане и снемане | Нитоване с метални пресовани нитове, които да бъдат допълнително подсигурени от вътрешната страна на кофата с допълнителни планки, с дебелина мин. 2, 00 мм. |
| Покритие | Горещо поцинкована ламарина, устойчива на отпадъци с висока температура (например гореща пепел) |
| Стандарт | БДС ЕN 840-3:2013 или еквивалент БДС ЕN 840-5:2013 или еквивалент БДС ЕN 840-6:2013 или еквивалент |
| Изисквания за качество | Да отговарят на българските и европейските стандартни за подвижни събирателни съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. |

V. Kритерий за възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.  Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Предложените от участника единични крайни цени с ДДС на отделните видове съдове за битови отпадъци се събират и техният общ сбор оформя общата цена на участника.

На първо място се класира участника предложил най-ниска обща цена.

Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

VI. Обем на дейностите и изисквания към доставката:

Изпълнителят ще има задължението да организира разтоварването на съдовете за битови отпадъци,  според  указанията на представители на Възложителя по такъв начин, че да бъде възможно извършването на приемателния оглед на всяка бройка.

Приемането се извършва от представители на Възложителя и с проверка на съпътстващите доставката документи.

При констатирани дефекти или транспортни щети, съответните съдове се отделят от останалите, маркират се по подходящ начин и се натоварват обратно на транспортното средство на избрания изпълнител.

При констатиране на недостатъци или липса в документите, съпътстващи доставката, Възложителят забавя подписването на приемо-предавателния протокол до привеждане на документите в надлежен вид според изискванията, описани в договора.

Изпълнителят отстранява за своя сметка и без допълнителни заплащания всички констатирани дефекти, които се проявят в рамките на гаранционния срок на съдовете за битови отпадъци.

Минималният гаранционен срок на доставените съдове следва да бъде не по-малко от две години, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка.

Съдовете следва да могат да бъдат обработвани със сметосъбираща техника.

ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия, длъжност /

* Техническата спецификация се подписва от експерт, който има професионална

компетентност по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП