ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Изработване на ПУП-Парцеларен план за техническа инфраструктура за околовръстен път в с. Гара Елин Пелин и с. Нови хан”

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

С изграждане на индустриалните зони в община Елин Пелин силно се засили тежкотоварния трафик по път III-105. По неофициални данни от преброяване, броят на преминаващите автомобили е около 5000 на денонощие, като около 35 % от тях са тежкотоварни камиони. Образуваните индустриални зони по път Нови хан-Елин Пелин се разрастват, като това довежда до засилване на трафика от тежкотоварните автомобили по този участък.

Това довежда в последните години до наднормено шумо- и прахово замърсяване на околната среда в населените места, има реален риск от напукване на жилищните сгради, намиращи се непосредствено до пътищата, нарушаване на жизнената среда и др. В същото време се увеличават терените за производствени зони, като в зависимост от предназначението на отделните предприятия, се увеличава и трафика,

С цел подобряване на жизнената среда в населените места, развитие на индустриалните зони се налага изграхщане на нова пътна и техническа инфраструктура.

За тази цел е необходимо изработване на съответните планове за изграждане на отделни инфраструктурни проекти.

2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН.

Обхвата на работката е изцяло в землищните граници на гр. Елин Пелин, със SFО17-00, ЕКАТТЕ: 27303, и с. Нови хан със SFО17-11 ЕКАТТЕ: 52012, Община Елин Пелин, Област Софийска.

Трасето на техническа инфраструктура за околовръстен път е с начало – връзката на път III-105 км 13+500, с път от републиканската пътна мрежа - III-105 км 16+250 която представлява отбивката с общински път, свързваща III-105 с път I-8 при км 94+100, както и свързване на участък с път от републиканската пътна мрежа I-8 96+450. Бъдещото трасе ще препокрива в началото си път от републиканската пътна мрежа - III-105 км 16+250 през Индустриална зона ПИИ, като в продължението си на места ще минава по полски пътища - общинска собственост, преминава с надлез над ж.п.линията София-Пловдив, както и канали и дерета, като засяга частни имоти съгласно геодезическо заснемане.

Трасето да се съобрази с теренните особености и специфичните изисквания на техническата инфраструктура в района, като община Елин Пелин предостави изходна информация за подземната и надземна инфраструктура и актуална извадка от КВС.

3. ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН.

ПУП - Парцеларен план да се изработи двуфазно, като „Предварителен” и „Окончателен” проект , в съответствие е чл. 62а (1) от Наредба № 8, в мащаб М 1:2000.

При положение, че Предварителният проект за ПУП- Парцеларен план се съгласува и одобри без забележки няма да се изработва Окончателен проект.

Проекта да се представи в пет екземпляра - един оригинал и четири копия, както и в цифров вид  в *.cad и *pdf формат. Графичната част ще бъде представена на недеформируема прозрачна и непрозрачна основа.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА НА ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН.

Проекта за ПУП-Парцеларен план следва да се изпълни в съответствие е изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Съгласно чл. 64 от ЗУТ и чл. 110, ал.1 т.5 от ЗУТ, за елементите на техническата

инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, се изработва ПУП-Парцеларен план.

Съгласно чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение на изработване на проект на ПУП се дава със съгласие на общинският съвет по предложение на кмета на Общината, като се провежда обществено обсъждане. ПУП-ПП ще се възложи от община Елин Пелин, по предложение на заинтересовани жители на село Елин Пелин, със задание по чл. 125 от ЗУТ.

Проектът за ПУП - Парцеларен план, следва да определи трасето, като участък от новопроектиран път, находящ се в землището на с. Нови хан и гр.Елин Пелин, съгласно геодезическо заснемане, широчината на пътя и общата площ на засегнатата територия,

В проекта за ПУП - Парцеларен план, съдържателната част следва да се представи на два отделни етапа:

- ПЪРВИ ЕТАП:

Участък от път I-8 км 94+100, кръгово кръстовище-изток, до III-105 км 13+500 км с обща дължина около 4,850 м, с нов участък около 3,9 км.

2. ВТОРИ ЕТАП:

Участък от кръгово кръстовище-изток от новопроектирания път до път I-8 98+450 с дължина около 2,2 км.

Новопроектираното трасе да придобие статут на III клас път, от републиканската пътна мрежа, а този участък от съществуващ път III-105 км 13+500 км до III-105 км 17+400 км, с дължина около 3,7 км, ще придобие статут от общинската пътна мрежа - IV клас.

Съгласно чл. 67 от ЗУТ, съоръженията на техническата инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни поземлени имоти. Когато това е невъзможно, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат в поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица.

Необходимо е да се обособи площ за ограничителни ивици от двете страни на пътя с размер 1 м, там където това е необходимо, съгласно чл. 53, ал.1, т.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони от 22 декември 2003г., както и линии за застрояване по ЗП.

С ПУП- Парцелен план за елементите на техническата инфраструктура - проектиране на път. При невъзможност да се постигне споразумение със собственика на земеделската земя и горите, които са  частна собственост могат да се установят и по-малки от определените минимални размери на сервитутната зона, по преценка на титуляра на сервитутните права и при наличие на техническа възможност доказана в проекта.

На местата, където трасето на проектираният път засяга имоти частна собственост е необходимо да се изеърши промяна предназначението на територията. Тъй като след реализацията на инвестиционното намерение е необходимо да се промени начинът на трайно ползване на земите.

В устройственият проект да се отразят:

- границите на административно-териториалните единици, землищните и граници, границите и номерата на поземлените имоти;

- трасето на техническата инфраструктура;

- сервитутни линии, с които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на имотите, като се означава разстоянието им до осовата линия на трасето - ограничителни ивици;

- линиите по които се извършва отчуждаването на имотите.

Техническият материал към проекта за ПУП- парцеларен план се оформя в обяснителна записка, която съдържа обща част - цел и задачи, териториален обхват и съдържателна част. включваща:

- ограничения в ползването на имотите в сервитутите;

- регистър на засегнатите от трасето имоти;

- баланс на територията на начин на трайно ползване;

- баланс на територията по вид собственост;

- баланс на територията по предназначение;

- баланс на територията по категория на земята;

- обща рекапитулация на площите подлежащи на отчуждаване;

- регистър с координатите на точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на линейният обект.

Проектът за ПУП- Парцеларен план ще се съгласува по реда на ЗУТ , ЗООС и ЗОЗЗ, от Община Елин Пелин.

Проектът за ПУП - Парцеларен план да е съобразен с действащото законодателство.

В следващия етап на проектирането на обекта, следва да предвидят граничните стойности на техническите елементи за път III клас, с необходимите части от инвестиционния проект, по параметри:

- Проектна и ограничителни скорости Ленти за движение - 2 бр;

- Габарит на пътя в права и кръстовища;

- Конструкция на пътната настилка с категория на движението – „тежко“

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена.

В класирането участват само предложения,  които съответстват на документацията за участие в процедурата.

Класирането се извършва във възходящ ред.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните оферти с една  и съща цена /комплексната оценка, която се предлага в две или повече оферти.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КАНДИДАТИТЕ – КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

- Икономическо и финансово състояние:

Всеки участник трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране или еквивалент, съгласно чл.171 или чл.171а от Закона за устройство на територията, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Всеки участник трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията, с минимална застрахователна сума за проектиране на строежи от съответната категория –

съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава-членка на ЕС или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ, с покритие в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

- Технически и професионални способности:

Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчкат, както следва:

а) Ръководител на проектантски екип - Професионална област /квалификация/: „Архитект“ или „Строителен инженер“, минимум „бакалавър“, специалност Архитектура, ССС, ПГС или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава); да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по специалността; да има минимум 10-годишен професионален опит в проектирането.

б) Най-малко по 1 (един) проектант, притежаващ пълна проектантска провоспособност по следните проектни части:

- част „Пътна“;

- част „Геология и хидрология“;

- част „Геодезия“;

- част „Конструктивна“;

- част „ВиК“;

- част „Проектно - сметна документация“;

Проектантите по цитираните части да имат минимум 5 години професионален опит, да притежават пълна проектантска правоспособност (ППП) и образование минимум „бакалавър“.

По преценка на изпълнителя същият може да посочи в състава на екипа за проектиране и повече проектанти по отделните части.

- УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

- Срок на договора – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, но не по-късно от 31.12.2019 г.

- Стойност на обществената поръчка – до 30 000 лв. без ДДС.

- Условия и начин на приемане на услугата - Предаването на изготвения ПУП-Парцеларен план за техническа инфраструктура за околовръстен път в с. Гара Елин Пелин и с. Нови хан, заедно със всички необходими документи – във вид съгласно изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация – се документира с Протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя по сключения договор за възлагане на обществената поръчка.

- Начин на плащане:

- Авансово плащане – 20% от стойността на сключения договор – до 5 работни дни от подписване на Договор за възлагане на обществена поръчка и представяне на фактура в оригинал от страна на Изпълнителя.

- Окончателно плащане – 80% от стойността на сключения договор – до 30 календарни дни, считано от представяне на подписан Протокол за приемане и предаване, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя и представяне на фактура в оригинал от страна на Изпълнителя.

ИЗГОТВИЛ:

..........................................................

/име, фамилия, длъжност/

* Техническата спецификация се подписва от експерт, който има професионална компетентност по смисъла на §2, т. 41 от ДР на ЗОП.