ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Изграждане на мостово съоръжение за осъществяване на пътна връзка от съществуващ път, публична общинска собственост, до поземлени имоти и полски пътища, собственост на Община Елин Пелин“

Възложител на обществената поръчка чрез Публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки e кметът на Община Елин Пелин, като общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 288 225,00 лв. (двеста осемдесет и осем хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС.

Обект на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата обществена поръчка e: „Изграждане на мостово съоръжение за осъществяване на пътна връзка от съществуващ път, публична общинска собственост, до поземлени имоти и полски пътища, собственост на Община Елин Пелин“.

1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на обществената поръчка са строително-монтажни работи за изграждане на мостово съоръжение за осъществяване на пътна връзка от съществуващ път – публична общинска собственост на Община Елин Пелин № SFO-1231/ III-6002 (с. Мусачево) - с. Равно поле – Граница СО  /Община Елин Пелин - АМ „Тракия“ – Елин Пелин, София, район Панчарево/ до поземлени имоти в кв. 75 и полски пътища собственост на Община Елин Пелин по плана на с. Равно поле, общ.Елин Пелин, обл.Софийска, а именно изграждане на едноотворен пътен мост над отводнителен канал и с преходна плоча с размери 3118/426 см. Мостовото съоръжение е съобразено изцяло с осигуряване на пропускателната способност на отводнителният канал и ще е в състояние да поеме натоварванията от товарните автомобили.. Промяната по време на строителството по чл. 154 от ЗУТ се състой в промяна на устоите на моста, които са разположени в общински имоти и по одобрен проект са обединени изливни стоманобетонни пилоти, а новопроектираните са стоманобетонови – тип плоско фундиране.

Предвиденото мостово съоръжение в посочения участък (служещ за връзка на логистичната база с пътната мрежа), ще се изгради  съгласно проекта и нормативната база, като се осигурят транспортно – експлатационните качества на съоръжението,  дeфинирани в съвременните нормативни документи (Европейските стандарти) при гарантирана носимоспособност на конструкцията.

Обектът има разработен технически проект, влязло в сила рзрешение за строеж и заверен протокол образец 2 за откриване  на  строителната  площадка.

Строежът е Четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 буква “а” от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 8, ал.1, т.2 от Наредба №1/ 30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, така както е вписано в издаденото Разрешение за строеж.

Във връзка с изграждането на Логистична база и увеличаване на натоварването от товарни автомоили е предвидено за изграждане на нов пътен подход.

Устоите на моста попадат в общински имоти с идентификатори съответно 61248.000405 и 61248.000604. В най-тесния участък, пътното платно на транспортния достъп ще е широко 15 м и ще позволи двустранно движение на МПС. Предвидено е изграждането на пешеходни участъци от двете му страни, всеки с широчина от по 2,5 м, като така общата широчина на транспортния достъп в най-тесния му участък ще бъде 20 м.

Профилът на пътя е с едностранен надлъжен наклон от 3%, понижавайки се в посока към имотите, и без напречен наклон. Техническата инфраструктура за имота, ще се прокара през пешеходните части на моста, под тротоара. Метален парапет и пътна мантинела ще осигурят безопасността на преминаващите.

Запазва се одобреното монтиране на 17 бр. предварително изготвени стоманобетонни греди 889/40/40 – 16 бр. и 904.5/40/40 – 1 бр. Гредите ще се монтират върху стандартни лагери – еластомерни ленти. Върху гредите се предвижда поставяне на стоманобетонни предплочи с дебелина 5 см, служещи за кофраж и изливане на стоманобетонна плоча с дебелина 15 см. След това ще се оформят наклони, тротоари и ще се положи асфалтово покритие.

Изграждането на мостовото съоръжение е съобразено изцяло с осигуряване на пропускателната способност на отводнителният канал.

От двете страни на моста се оформя преход – основа от материал с подходяща зърнометрия и два пласта асфалтобетон.

Вход-изхода от общинска пътна въръзка с ПЪТ IV КЛАС

от общинската пътна мрежа е с широчина 15 m и радиуси на бордюрните криви R=8 пл и R=15 m.

Между плочата и асфалта се полага листова хидроизолация 10 мм. Крайните напречни греди се защитават с мазана хидроизолация. От двете страни на моста се изпълняват стоманобетонни крила и преходни плочи към пътя.

Нивелетата на пътя е съобразена изцяло със съществуващия терен. Минималният надлъжен наклон е 0,30%, а максималният е 0,82%. Напречният наклон е едностранен, за да се получи посока на отводняване обратна на съществуващите имоти и към съществуващия отводнителен канал. Напречните наклони на пътното платно са 2,5%, а на тротоарите – 2,0%.

За улицата е предвидена асфалтобетонова настилка, а за тротоарите - настилка от бетонови плочи.

Бордюрите са 18/35/50, като при бордюрните криви, съгл. Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, те са потопени.

Хумусният пласт е необходимо да бъде отстранен изцяло до достигане на годна за фундиране почва.

За достигане на проектните коти на земното легло се изпълнява насип на пластове до 20 см, като се считат за уплътнени при достигане на коефициент за плътност 0.98. Повърхността с е профилирана съгласно наклоните на настилката.

Модулът на еластичност на уплътнената земна основа трябва да бъде минимум 30 МРа, независимо от хидроложките условия.

Разстланият трошенокаменен материал се профилира и подравнява според проектните коти и се проверява с шаблон. Уплътняването се извършва с вибрационен валяк. Уплътняването се счита за завършено, когато основата престане да се огъва под валяка и когато той смачква хвърлените под него зърна от същия трошен камък.

Допустимите отклонения от проектните мерки са в нивото до ( 4 см, в напречния наклон до ( 0.5 %, в ширината до ( 5 см и в дебелината до ( 10 %.

Асфалтовата смес трябва да бъде полагана с асфалтополагаща машина върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи. Всеки отделен пласт трябва да бъде положен наведнъж, без надлъжни и напречни фуги. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“. Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност. Асфалтополагащата машина трябва да работи с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.

2-3 часа преди полагането на пластта битумизиран трошен камък да се направи битумен разлив (0.8kg/m²) с битум В60 (БДС 3942) за връзка с пластта от заклинен трошен камък.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.

Тротоарната настилка е от бетонови плочи 40/40/5см, положени върху пясъчно легло и на пясъчна фуга. Основата е от 30см трошен камък, като техническите изисквания към полагането му са както при асфалтобетоновата настилка.

Пътна настилка - за средно движение върху стоманобетонна плоча съгласно детайл в чертеж „Детайл на настилката", които включва:

- асфалтобетонна настилка два пласта - 4+6 cm;

- хидроизолация под асфалтобетон -1 cm.

Установено е, че разглежданият участък от общински път  SF01231 е с ширина 6,50 м., движението е двупосочно с ниска интензивност. Работен участък върху банкета е сигнализиран съгласно Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движение при извършване на СМР по пътищата и улиците.

Дейностите, които трябва да се изпълнят са, както следва:

| № | Наименование на видовете СМР | Мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Чaст ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО |  |  |
| 1 | Опорен полигон и трасиране | к-т | 1,00 |
| 2 | Ограждане на обекта, вход | м.л. | 200,00 |
| 3 | Изграждане на зона за почистване на гумите | бр | 1,00 |
| 4 | Производство и монтаж на информационна табела | бр | 1,00 |
| 5 | Временно водоснабдяване с водоноски | к-т | 1,00 |
| 6 | Временни електро връзки и ел. консумация | к-т | 1,00 |
| 7 | Временно селище, вкл: 1бр. Контейнер за техническо ръководство 1бр. Контейнер за работници 1бр. Контейнер за складиране 1бр. Химическа тоалетна | к-т | 1,00 |
| 8 | Контейнер за строителни отпадъци , 6м3 | бр | 3,00 |
| 9 | Контрол на достъпа и охрана на обекта - 12ч | к-т | 1,00 |
| 10 | Водочерпене с една помпа | мсм | 1,00 |
| 11 | Изграждане на временна площадка с положен и уплътнен тр камък 0-63 - 30см | м3 | 120,00 |
| 12 | Временна пасаренлка за премостване на временно отклонение на канал | к-т | 1,00 |
| 13 | Изграждане на временен път за тежкотоварна механизация над временен отворнителен канал (вкл. стоманобетонови тръби Ф1000 с обща дължина 6м.л. ) | к-т | 1,00 |
| 14 | Временно изместване на отводнителен канал (машинен изкоп на ново трасе за отклоняване на водите) | м.л. | 60,00 |
| 15 | Крайно почистване на обекта | м2 | 400,00 |
|  | Всичко за Чaст ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО |  |  |

| № | Наименование на видовете СМР | Мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. | Чaст КОНСТРУКЦИИ |  |  |
| 1 | Земни работи – изкопи |
| 1.1. | Машинен изкоп за отстраняване на почвен слой с извозване до 10км. | м3 | 1 100,00 |
| 1.2. | Почистване на коритото преди втока и след стока | м3 | 200,00 |
| 2 | Земни работи – насипи |
| 2.1. | Доставка и направа на обратен насип от несвързана здрава почва с φмин=28º и уплътняване с виброваляк на пластове от 20см. | м3 | 1 040,00 |
| 2.2. | Доставка и полагане на ломен камък за защита откосите на канала, 20см. | м3 | 16,00 |
| 3 | Кофражни работи |
| 3.1. | Изпълняване на кофраж за фундаменти | м2 | 66,00 |
| 3.2. | Изпълняване на кофраж за ст.б.стени на устои | м2 | 280,00 |
| 3.3. | Изпълняване на кофраж за ст.б.дънна плоча 20см | м2 | 4,00 |
| 3.4. | Изпълняване на кофраж за ст.б.плоча - връхна конструкция, вкл. преходни плочи | м2 | 78,00 |
| 3.5. | Изпълняване на кофраж за 16 бр.греди 8.89/40/40 | м2 | 176,00 |
| 3.6. | Изпълняване на кофраж за 1 бр.греда 9.12/40/40 | м2 | 12,00 |
| 4 | Армировъчни работи |
| 4.1. | Армировка стомана В500В средна сложност за монолитни устои вкл.дънна плоча и преходни плочи | кг | 30 332,50 |
| 4.2. | Армировка стомана В500В средна сложност за предплочи 120 бр.тип "А" и 15 бр.тип "Б" | кг | 783,00 |
| 4.3. | Армировка стомана В500В средна сложност за 16 бр.греди 8.89/40/40 | кг | 12 135,00 |
| 4.4. | Армировка стомана В500В средна сложност за 1 бр.греда 9.12/40/40 | кг | 772,00 |
| 4.5. | Армировка стомана В500В средна сложност за ст.б. плоча | кг | 36,00 |
| 4.6. | Армировка стомана В500В N8 средна сложност за настилка за наклон | кг | 1 460,00 |
| 4.7. | Армировка стомана В500В средна сложност за ст.б. плоча | кг | 11 818,00 |
| 4.8. | Армировка стомана В500В N8 средна сложност за настилка за наклон | кг | 613,00 |
| 5 | Бетонови работи |
| 5.1. | Доставка и полагане на Бетон C8/10 за подложен бетон | м3 | 24,00 |
| 5.2. | Доставка и полагане на Бетон C40/50 ХС2 за фундаменти на устои | м3 | 64,00 |
| 5.3. | Доставка и полагане на Бетон C40/50 ХС2 за стени на устои | м3 | 73,00 |
| 5.4. | Доставка и полагане на Бетон C40/50 ХС2 за ст.б.дънна плоча 20см | м3 | 40,00 |
| 5.5. | Доставка и полагане на Бетон C40/50 ХС2 за 16 бр.греди 8.89/40/40 | м3 | 23,00 |
| 5.6. | Доставка и полагане на Бетон C40/50 ХС2 за 1 бр.греди 9.12/40/40 | м3 | 1,50 |
| 5.7. | Доставка и монтаж на ст.б. предплочи Бетон C40/50 ХС2 тип "А", 120бр. | м3 | 6,60 |
| 5.8. | Доставка и монтаж на ст.б. предплочи Бетон C40/50 ХС2 тип "Б", 15бр. | м3 | 0,40 |
| 5.9. | Доставка и полагане на Бетон C40/50 ХС2 за ст.б. плоча връхна конструкция | м3 | 34,00 |
| 5.10. | Доставка и полагане на Бетон C40/50 ХС2 за ст.б. преходни плочи | м3 | 24,00 |
| 5.11. | Доставка и полагане на Бетон C40/50 за тротоари | м3 | 29,00 |
| 5.12. | Доставка и полагане на Бетон C40/50 ХС2 за изравняване и наклон | м3 | 21,50 |
| 5.13. | Доставка и полагане на Бетон C20/25 ХС2 за замонолитване на ломен камък | м3 | 7,00 |
| 6 | Монтажни работи |
| 6.1. | Монтаж на ст.б.греди, 4т | бр. | 17,00 |
| 6.2. | Доставка и монтаж на стандартни лагери 400х200х30 GUMBA (2 слоя еластомер) | бр. | 34,00 |
| 6.3. | Полагане на PVC тръби Ø110 L=12м | бр. | 12,00 |
| 6.4. | Монтаж на еластична ограда | м | 54,00 |
| 6.5. | Доставка и монтаж на метални парапети | м | 17,80 |
| 6.6. | Доставка и полагане на хидроизолация зад устоите | м2 | 310,00 |
| 6.7. | Доставка и полагане на хидроизолация връхна конструкция | м2 | 205,00 |
| 6.8. | Доставка и монтаж на профили за дилатационни фуги | м | 20,10 |
| 7 | Възстановяване на пътна настилка, тротоари и озеленяване |
| 7.1. | Битумизирана основа с дебелина на пласта 8 см | т | 40,00 |
| 7.2. | Доставка и полагане биндер 4 см | м3 | 20,00 |
| 7.3. | Доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см | м3 | 20,00 |
| 7.4. | Настилка с тротоарни плочи | м2 | 50,00 |
| 7.5. | Доставка и полагане на бордюри 25/15/100 | м | 20,00 |
|  | Всичко за Чaст КОНСТРУКЦИИ |  |  |

Допълнителни дейностите, които трябва да се изпълнят в обхвата на предмета на поръчката са, както следва:

| I. | ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ | Мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Парапет, S235 JR (вкл. aнкери - R) | кг. | 365 |
| 1.2. | Предпазна ограда, H1W5 за съоръжение | л.м. | 17 |
| 1.3. | Облицовка от камък за оформяне на дъното при втока и оттока | м3 | 33 |
| 1.4. | Еластомерни лента N 20 - дебелина 20mm, ширина 200мм | л.м. | 20 |
| 1.5. | Самозалепваща битумна лента | л.м. | 112,00 |
| 1.6. | Разбиване на глава на пилот до проектно ниво | бр. | 14,00 |
| 1.7. | Обмазана Хидроизолация | м2 | 28,00 |
| 1.8. | Листова хидроизолация за плоча 10 мм | м2 | 86,00 |
| 1.9. | EPS 100 mm | м2 | 26,00 |
| 1.10. | Холкер 20/20 | л.м. | 16,00 |
| II. | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |  |  |
| 2.1. | Доставка и монтаж на пътен знак Б2 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 2 |
| 2.2. | Доставка и монтаж на пътен знак Б3 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 2 |
| 2.3. | Доставка и монтаж на пътен знак В24 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 2 |
| 2.4. | Доставка и монтаж на пътен знак В26 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 2 |
| 2.5. | Доставка и монтаж на стълб за пътни знаци Ф60 | бр. | 8 |
| 2.6. | Доставка и полагане на бетон В15 | м³ | 0,40 |
| 2.7. | Трасиране и полагане на бяла акрилатна боя, смесена със стъклени перли | м² | 37,00 |
| 2.8. | Доставка и монтаж на стоманен парапет с Н=1100мм | л.м. | 46,00 |
| III. | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |
| 3.1. | Доставка и монтаж на пътен знак А23 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 2 |
| 3.2. | Доставка и монтаж на пътен знак В24 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 2 |
| 3.3. | Доставка и монтаж на пътен знак В26 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 2 |
| 3.4. | Доставка и монтаж на пътен знак Г10 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 5 |
| 3.5. | Доставка и монтаж на пътен знак С4 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 5 |
| 3.6. | Доставка и монтаж на лента С3.3 | л.м. | 180 |
| 3.7. | Доставка и монтаж на светлини С16 | бр. | 36 |
| 3.8. | Доставка и монтаж на метално парапетно пано на крачета с Н=0,80м, с пътен знак С3.1 - II типоразмер, БДС 1517 и БДС EN 12899 | бр. | 20 |
| 3.9. | Доставка и монтаж на стълб за пътни знаци Ф60 | бр. | 16 |
| 3.10. | Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци С26 | бр. | 16 |

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта  се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

В класирането участват само предложения, които съответстват на документацията за участие в процедурата. Класирането се извършва във възходящ ред. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

КО = 0,50 х ОП  + 0,50 х ЦП ,  където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1.по-ниска предложена цена;

2.по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

- Определяне на оценките по всеки показател.

- Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) представлява оценка на разпределението на ресурсите и организацията на СМР,  вкл. мерки за контрол на качеството в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация. Оценява се качеството на техническото предложение включващо предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите между членовете на екипа; начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството.

В своето техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката.

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се организира работата на СМР, как се разпределят отделните  дейности между членовете на екипа, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Участникът следва да представи описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа. План-графикът трябва да представя сроковете за действие. Разпределението по календарни дни в рамките на цялостното изпълнение на строителството ще бъде предмет на уточнение с участника, избран за Изпълнител на етапа след сключване на договора.

Конкретният брой точки по показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следните подпоказатели:

| ОП | Максимален брой точки – 100 |
| --- | --- |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. | 20 точки |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява); 2. За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 50 точки |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства: 1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява); 2. За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 70 точки |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични четири от следните обстоятелства: 1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява); 2. За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 100 точки |

- Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена без ДДС на участника и се формира по следната формула :

# ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 ,

# където:

# ЦПмин – предложен най-нисък сбор на единични цени за изпълнение на заложените дейности;

# Цучастник – предложен сбор на единични цени за изпълнение на заложените дейности от съответния участник.

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта, всеки участник носи отговорност за аритметични грешки в предлобените стойности в образеца на ценовото предложение. Всички цени следва да бъдат посочени в лева без ДДС, закръглени до втория знак след запетаята.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

  - Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

- Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежите, предмет на обществената поръчка, както и на категорията им (IV-та категория), съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да извършва такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документи за доказване на поставеното изискване:

- Копие на валидно удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) - за строежи IV-та категория, съгласно чл. 5 от ПРВВЦПРС.

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

  - Икономическо и финансово състояние:

- Участниците трябва притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IV-та категория). За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да е не по-малко от минимума, приложим за строежи (IV-та категория), съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документи за доказване на поставеното изискване:

- Доказателства за валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”.

  - Технически и професионални способности:

- Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 /три/ дейности – строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира дейности по „Строителство и/или сглобяемо стоманобетонно строителстство за изграждане на пътища/пътна транспортна инфраструктура”.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документи за доказване на поставеното изискване:

- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

4.1. Технически условия и изисквания:

  - Единичните цени следва да включват всички разходи за материали, механизация, оборудване, работна ръка, допълнителни разходи, необходими за пълното завършване на единица от съответния вид работа.

  - Всички описани в таблицата СМР да се изпълняват при строго спазване на одобрения инвестиционен проект, действащата нормативна уредба, действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа.

  - При изпълнението на СМР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби (закони, правилници и наредби) за безопасност и хигиена на труда, за противопожарна безопасност, за безопасност на движението по улиците в областта на строителната площадка, а след приключване на СМР площадката да се почисти и освободи от строителните отпадъци и материали.

  - По време на строителството Изпълнителят е длъжен да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда.

  - Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на околното пространство, намиращо се в страни от строителната площадка. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани отпадъци и да почисти, вкл. да измие с вода замърсявания, кал и други отпадъци по негова вина.

  - Строителните материали трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им.

  - Извършваните дейности и влаганите строителни продукти (строителни материали, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.) трябва да отговарят на одобрения проект и на нормативните и техническите изисквания за изграждане на детско заведение за деца от 1 до 6 години.

  - Изпълнителят своевременно да уведомява строителния надзор и инвеститорския контрол за изпълнението на СМР подлежащи на закриване или приемане-предаване и да му представя при огледа необходимите документи (по Наредба № 3/2003г. на МРРБ) за количествата и качеството на изпълнение за заверка /подпис/.

  - Изпълнителят задължително предоставя на строителния надзор и инвеститорския контрол декларации за съответствие за материалите и изпълнените СМР съгласно „Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България” и действащите нормативни документи.

  - Изпълнителят изготвя екзекутивната документация и друга техническа документация по изпълнение на строително - монтажните дейности в предвидените в закона случаи;

  - При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

  - При изпълнение предмета на договора, да се спазват изискванията на:

# Закон за устройство на територията;

# Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

# Закон за управление на строителните отпадъци;

# Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

# Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

# Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

# Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

# Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

# Наредба №4/17.06.05 г. в сила от 29.09.05 г. за труда и пожарната охрана.

# Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана;

# Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

# Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

# Всички приложими за поръчката действащи нормативни документи.

# При изпълнение на строителството да се спазват Правилника за изпълнение и приемане на стоманени конструкции от 1968 год., с допълнения и изменения от 1978 и 1982 год., както и Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1994 и 1999 год., а също така и Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителни конструкции и съоръжения - 1988 год.

4.2. Място за изпълнение на обществената поръчка – територията на Община Елин Пелин.

4.3. Начин на плащане, както следва:

а) Аванс - 10% от общата договорна стойност – в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на подписване на договора за изпълнение и представяне на фактура в оригинал от страна на Изпълнителя за съответната сума;

б) Междинни плащания в размер до 80% от общата договорна стойност – в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на представяне на подписан протокол за приемане и предаване на извършените видове СМР от приемателна комисия, назначена от Възложителя, акт за действително извършени СМР, и представяне на фактура в оригинал от страна на Изпълнителя за съответната сума.

в) Окончателно плащане - 10 % от общата договорна стойност – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на подписан констативен протокол образец № 15 за приемане и предаване на обекта от приемателнакомисия  назначена  от  Възложителя,  установяващ действително извършените и приети СМР, и представяне на фактура в оригинал от страна на Изпълнителя за съответната сума.

4.4. Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, но не по-късно 01.07.2020 г.  и започва да тече от датата на превеждане на авансовото плащане от страна на Възложителя и подписан протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

За крайна дата на изпълнение на този срок се счита датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за конкретния обект.

4.5. Гаранционен срок и условия.

Минималните гаранционни срокове за изпълнените видове СМР са съгласно разпоредбите на Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.6. Документи за доказване на качеството на вложените материали.

Изпълнението на дейностите по настоящата обществената поръчка трябва да се осъществява само с качествени материали.

За доказване на качеството на вложените материали при строителството изпълнителят трябва да представи на инвеститирския контрол, сертификати за качество на влаганите материалите при СМР.

4.7. Условия и начин на приемане.

Извършените СМР ще се приемат от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез подписване на протокол за приемане и предаване, придружаван от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, и финансово-счетоводни документи. Възложителя чрез свои представители ще осъществява инвеститорския контрол по време на изпълнение на видовете СМР.

Приложения:

Технически проект за обект: „Транспортен достъп от път SF01231 за обслужване на УПИ XXII-11(нов), за промишлени, складови и търговски дейности в кв. 75, землище на с. Равно поле, Софийска област“.

ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия, длъжност /

* Техническата спецификация се подписва от експерт, който има професионална компетентност по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП.